## Slide 1: Munkavezetői feladatok, felelősség

## Slide 2: Munkavezető
  A munkavégzés irányításával megbízott és azért közvetlen felelősséggel tartozó személy.
  Személyre szóló, helyhez és időhöz kötött, szóbeli vagy írásbeli megbízással rendelkezik.
  Tehát: - munkáltatói felelősség átruházása a változó munkaterületeken történő helyszíni munkavégzés irányítására,
  - a munkát végzők biztonságáért felelős személy (mely felelősség átruházható)

## Slide 3: Munkavezetői feladatok
  - A munkavezető minden „cselekedete” (oktatástartás, külön munkavezetői megbízás, egyéb biztonsági intézkedés) a munkavégzés helyszínén rögzítésre, dokumentálásra kerüljön
  - A munkavezető megfelelő kapcsolat és kommunikációs adottsággal rendelkezzen az érintett villamos berendezés, hálózat üzemeltetői egységével!

## Slide 4: Leggyakoribb munkavezetői hibák és problémák
  Ő dolgozik és nem irányít! (Nem figyeli társai tevékenységét) Olyan pozíciót vesz fel, hogy nem látja át a munkaterületet, a munkavégzést, és külön munkavezetőt sem jelöl ki!
  Eltűri, hogy társa szabálytalanul dolgozzon!
  Nem megfelelően alakítja ki a munkaterület védelmét, ezzel a járókelők, a környezetben ideiglenesen is ott tartózkodók védelméről sem gondoskodik!
  A munkavégzés befejeztével a munkaterületet, a kiásott munkagödröt úgy hagyja ott, hogy a beesés elleni védelmet nem, vagy nem megfelelően alakítja ki.